## Slide 1: Konečné automaty (sekvenční obvody)
Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova
Autor: Ing. Pavel Votrubec
Název: VY_32_INOVACE_03_CIT_36_Navrh_synchronniho_citace_vpred
Téma: Přechodové tabulky pro budící funkce klopných obvodů
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036

## Slide 2: Návrhy jednoduchých konečných automatů

## Slide 3: Čítač
Wiki: „Čítač je zařízení, které počítá nebo odpočítává (a někdy také zobrazuje) kolikrát proběhla určitá událost nebo proces.“
Čítač může být buď 1) UP (nahoru, přičítá)
2) DOWN (dolů, odčítá)
3) Revers (oboje, záleží na nastavení přepínače Up/Down)

## Slide 4: Čítač
Vpřed (UP)
Vzad (Down)

## Slide 5: Čítač
Synchronní
Asynchronní

## Slide 6: Čítač
Generátor signálu clock
s ošetřenými překmity
( pomocí zapojení RS )

## Slide 7: Čítač
Navrhněte synchronní čítač vpřed v kódu DUAL modulo 16 pomocí součástek JK
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
Budící funkce:

## Slide 8: Čítač
Navrhněte synchronní čítač vpřed v kódu DUAL modulo 16 pomocí součástek JK
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
Budící funkce:

## Slide 9: Čítač
Navrhněte synchronní čítač vpřed v kódu DUAL modulo 16 pomocí součástek JK
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
CD
Budící funkce:

## Slide 10: Čítač
Navrhněte synchronní čítač vpřed v kódu DUAL modulo 16 pomocí součástek JK
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i | A | B | C | D |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
 |  | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
Budící funkce:

## Slide 11: Čítač - syntéza
Vyšlé budící funkce:
; ;
;

## Slide 12: Čítač – ověření funkce